Ausschreibungstext aludo 9 Luftreiniger

Luftreiniger mit Vorfilter und Hauptfilter der HEPA Klasse zum Einsatz in Schulen, Kindergärten, Büros zur Filterung von Viren und Aerosolen.

Die Geräte der Variante 9SD werden standardmäßig per Werkseinstellung bei einem
Volumenstrom von 750 m³/h (= Schalldruckpegel von ca. 35 dB(A)) ausgeliefert.
Maximaler Volumenstrom bei 1.200 m³/h (= Schalldruckpegel von ca. 48 dB(A)).
Bitte berücksichtigen Sie folgende bauseitige Arbeiten:
Einbringung ins Gebäude und Aufstellung am Bestimmungsplatz Gewicht pro Gerät: 78kg (Variante 9SD)

Zweistufige Filtration: ePM1 55% (F7) und H14, Filter probiotisch beschichtet

- Vorfilter: ePM 55% Filter als Vorfilter in W-Bauform nach ISO16890, Abdichtlasche und Strömungsrichtung

- Hauptfilter: HEPA14 HiCap Filter nach EN1822 bei 1.200 m3/h, filtert 99,995% Prüfzertifikat nach Laserscanmethode

Gehäuse bestehend aus 10mm HDS-Platte und verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet

HDS Materialeigenschaft: Dichte >= 1,35 g/cm3

Zulufthaube aus Stahlblech beschichtet mit Schalldämmung und Luftleitfunktion

Zweifarbige Farbgebung in RAL 9016 / 7012
Schalloptimierte hybride Gehäusekonstruktion

- Umlaufender Schallabsorber 30mm

- Kulissen vor und hinter dem Ventilator

- Ventilator mit Schockabsorber und Strömungsgitter

Farbiges Touch-Display zur einfachen Geräteeinstellung

- codierbar mit 4-stelligem numerischen Code

- 10 Lüftungsstufen manuell einstellbar

- Max Schalldruckpegel einstellbar

- Optional: Automatikbetrieb nach Führungsgröße CO2 bis Grenzparameter

Regelung zum Schutz der Elektronik in separatem Bereich, außerhalb des Luftstroms, nur mit Werkzeug zugänglich.

Sicherung an der Außenseite zugänglich

Externer Ein- und Ausschalter, allpolig trennend

Anschluss Plug & Play über 3m Netzkabel mit Schutzkontakt-Stecker CEE 7/7 auf C13

Rollen mit Feststellung zum leichten Positionieren des Geräts
Schalldruckpegel in 1m Abstand: 25 – 48 dB(A)

Luftvolumenstrom: 220 – 1.200 m3/h

Max. Leistungsaufnahme: 7 – 180 W

Gewicht: 78 kg

Abmessungen: 480 mm x 512 mm x 1.820 mm